Зміст

- Зміст пояснювальної записки……………………………………………….. 2

- Архітектурні рішення……………..……………………………………………. 3

- Генеральний план та благоустрій території………………………………4

- Інженерні мережі………………………………………………………………. 4

- Протипожежні вимоги та спеціальні заходи…………………………...... 5

- Охорона навколишнього середовища…………………………………    5

- Заходи енергозбереження……………………………………………………5

І. Архітектурні рішення

Загальні дані

Індивідуальний житловий будинок розміщений в с. Банилів-Підгірний, Сторожинецького р-ну, Чернівецької області.

Особливості району будівництва:

- архітектурно-будівельна кліматична зона – ІІІ А

- нормативне снігове навантаження – 1,32 кПа

- нормативне вітрове на вантаження – 0,5 кПа

- розрахункова зимова зовнішня температура – 20 С

- нормативна глибина промерзання грунту – 0,8 м

- сейсмічність ділянки /ДБН В.1.1-12:2006/ - 6 балів

1.1 Технічна характеристика об’єкту, особливості місця розташування

категорія складності – ІІ;

рівень відповідальності – СС1;

ступінь вогнестійкості – ІІІ;

Земельна ділянка площею 0,2444 га межує на півдні приватною ділянкою та півночі із землями сільської ради, на сході із сільської дорогою. Рельєф ділянки має незначний ухил у південному напрямку із загальним перепадом висоти до 0,8м.

Будинок розмірами в плані 17,32х9,55м, Г-подібної форми, складається з двох об’ємів:- об’єму сауни, та об’єму самого будинку, об’єднаних спільним односкатним дахом .Будинок  двоповерховий з входом  із південної сторони ділянки.

Експлікація приміщень 1-го поверху:

1. Тамбур = 3,90 м2

2. Кухня = 12,11 м2

3. Комора = 3,13 м2

4. Санвузол = 2,05 м2

5. Хол зі сх. кліткою = 13,71 м2

6. Вітальня = 28,16 м2

7. Тераса = 7,77 м2

9. Тераса = 24,77 м2

10. Коридор = 6,72 м2

11. Тераса = 11,78 м2

12. Господарське приміщення = 9,12 м2

13. Котельня = 8,83 м2

14. Сауна = 8,83 м2

15. Душова = 1,51 м2

16. Санвузол = 1,57 м2

Загална площа поверху = 159,84 м2

Житлова площа поверху = 52,83 м2

Експлікація приміщень 2-го поверху:

17. Хол зі сх. кліткою = 16,54 м2

18. Спальня = 19,69 м2

19. Санвузол = 9,14 м2

20. Спальня = 14,53 м2

21. Спальня = 14,56 м2

22. Балкон = 4,03 м2

Загална площа поверху = 78,49 м2

Житлова площа поверху = 48,78 м2

1.2 Конструктивне рішення будівлі

- фундаменти: стрічкові, монолітні, залізобетонні

- стіни: несучі, монолітна кладка із керамічного блоку

- перегородки: монолітна кладка із керамічного блоку

- перекриття: по дерев’яних балках

- дах: односхилий, металевий профнастил по дерев’яним кроквам

- сходи: дерев’яні

- перемички: монолітні залізобетонні

ІІ. Генеральний план та благоустрій території

Техніко-економічні показники:

Площа ділянки = 0,2444 га

Площа забудови = 295,63 м2

Площа замощення = 267,5 м2

Площа озеленення = 1880,67 м2

Загальна площа будинку = 238,33 м2

Житлова площа будинку = 101,61 м2

Будівельний V - 1478 м3

Поверховість будівлі - 2 поверхи

Територія частково замощена, освітлюється у нічний час доби. Периметр навколо будівлі обладнано дренажною системою, відведення вод відбувається у понижені місця території з подальшим відведенням у водовідвідну траншею.

ІІІ. Інженерні мережі

Підключення електропостачання, газопостачання - від існуючих мереж. Опалення будівлі індивідуальне, на твердому паливі. Водопостачання - від існуючої колодязної шахти. Відведення ґрунтових вод в водовідвідну траншею. Каналізація - малі очисні споруди.

ІV. Протипожежні вимоги та спеціальні заходи

Пожежна безпека будівлі забезпечується дотриманням всіх протипожежних вимог та умов згідно діючих норм та правил. При проектуванні будівлі дотримані всі нормативні відстані та розриви для застосованих конструкцій і матеріалів. Будівля обладнана системою блискавко-захисту. Дерев’яні конструкції проходять поверхневу обробку вогнезахисними сумішами.

V. Охорона навколишнього середовища та санітарно-гігієнічні вимоги

Об’єктом будівництва не передбачається викидів шкідливих речовин, а також будь-якого негативного впливу на навколишнє середовище та на санітарно-гігієнічні умови проживання населення. Після закінчення будівельних робіт територія підлягає очистці від будівельного сміття.

VІ. Заходи енергозбереження

Заходи з енергозбереження, застосовані у проекті:

- утеплення огороджуючих конструкцій (стін, покриття, перекриття) мінеральною ватою;

- вікна, двері - з метало-пластикових конструкцій з двокамерними склопакетами, що мають високі тепло - і звукоізоляційні властивості;

- освітлення – енергозберігаючі лампи;

- опалення – камін опалювальний двоконтурний на твердому паливі.

Склав: _________________ Фесун О.І.