## Slide 2: Stato dei luoghi-aprile 2016
Vista dalla strada

## Slide 3: Stato dei luoghi-Aprile 2016 vista lato mare

## Slide 4: Stato dei luoghi-aprile 2016
coperture-galleria

## Slide 5: Stato dei luoghi-aprile 2016
Intonaci esterni

## Slide 6: Stato dei luoghi-aprile 2016
intonaci esterni

## Slide 7: Stato dei luoghi-aprile 2016
infissi

## Slide 8: Stato dei luoghi-aprile 2016
velette

## Slide 9: Stato dei luoghi-aprile 2016
velette

## Slide 10: Stato dei luoghi-aprile 2016
Struttura portante degli infissi vetrati del salone e delle velette esterne

## Slide 11: Stato dei luoghi-aprile 2016
Struttura portante degli infissi vetrati del salone e della pensilina

## Slide 12: Stato dei luoghi-aprile 2016
Pensilina fronte mare

## Slide 13: Stato dei luoghi-aprile 2016
IL GROTTONE
ACSRo fondo Moretti. Progetto approvato piano interrato

## Slide 14: Individuazione dell’iter metodologico. La consapevolezza e conoscenza del progetto prima di tutto (CesareBrandi) Il dibattito nell’ambito del restauro del moderno presenta numerosi interventi su importanti opere d’architettura. Esempi utilissimi legati all’unicità dell’opera, alla sua storia, alle caratteristiche costruttive e allo stato di degrado. (caso per caso). Criteri, principi e postulati del moderno restauro, criticamente e scientificamente inteso, corrispondono a quelli elaborati per il tradizionale restauro dei monumenti. Distinguibilità, minimo intervento possibile, potenziale reversibilità, rispetto per l'autenticità e della materia originale, compatibilità fisico-chimica delle aggiunte, riconoscimento sotto la duplice istanza estetica e storica dell'opera. Dopo un’attenta analisi dello stato di degrado e di documentazione sull’opera si è associato il tipo d’intervento alle varie parti della villa da restaurare.

## Slide 15: Associazione del tipo d’intervento di restauro alle parti della villa
Restauro conservativo:
-Intonaci esterni distaccati.
(Analisi chimica, studio della tecnica di realizzazione, pulitura, consolidamento delle parti distaccate, reintegrazione delle parti mancanti con gli stessi materiali.)
-Infissi esterni, finestre e persiane.
(Analisi dello stato di degrado, pulitura, ove possibile reintegrazione delle parti marcite con utilizzo del legno di recupero delle finestre del salone, verniciatura. Pulizia della ferramenta, (maniglie, cerniere, serrature.)
-Consolidamento delle pavimentazioni interne (distacco dal massetto)
-Restauro del mobilio della cucina.
Ripristino delle parti distrutte secondo progetto originale.
-Sostituzione di tutta la struttura portante delle finestre e velette del salone-promenade
-Ricostruzione delle velette come da progetto originale
- Rifacimento di tutte le finestre del salone come da progetto originale.
Ripristino delle parti distrutte secondo verosimiglianza
-Rifacimento della pensilina fronte mare
Reintegrazione dei colori originali scoperti durante i lavori
-Corrimano scala
-Pareti piano terra
-Pareti piano interrato

## Slide 16: Permessi edilizi
ACSRo fondo Moretti. Progetto approvato piano interrato

## Slide 17: RESTAURO INTONACI
ACSRo Estratto della relazione tecnica

## Slide 18: RESTAURO INTONACI

## Slide 19: RESTAURO INFISSI

## Slide 20: STRUTTURA PORTANTE
PROGETTO GENERALE FINESTRE E VELETTE

## Slide 21: PENSILINA FRONTE MARE

## Slide 22: VELETTE

## Slide 23: IL GROTTONE
ACSRo fondo Morettifoto Alberto Cartoni
ACSRo fondo Moretti disegno autografo

## Slide 24: SPOT

## Slide 25: 2020

## Slide 26: 2020
Foto arch. Giulio Valerio Mancini

## Slide 27: 2020

## Slide 28: 2020
Foto arch. Giulio Valerio Mancini

## Slide 29: I COLORI ESISTENTI

## Slide 30: I COLORI RITROVATI 2016
Piano interrato

## Slide 31: I COLORI RITROVATI 2016
Piano terra

## Slide 32: I COLORI RITROVATI 2016

## Slide 33: ARCHIVIO PROGETTI IUAV
Fondo Giorgio Canali, foto per Domus 1964

## Slide 34: ACSRo Fondo Moretti
Foto Cartoni

## Slide 35: ARCHIVIO PROGETTI IUAV
Fondo Giorgio Canali foto per Domus 1964

## Slide 36: ARCHIVIO PROGETTI IUAV
Fondo Giorgio Canali per Domus 1964

## Slide 37: ARCHIVIO PROGETTI IUAV
Fondo Giorgio Canali per Domus 1964