| Edificio: | complesso alberghiero – Hotel Alpina Dolomites www.alpinadolomites.it |
| --- | --- |
| Località: | Compaccio, Alpe di Siusi, Bolzano |
| Committente: | cliente privato |
| Progetto: | arch. Gerhard Tauber |
| Tipologie serramenti: | ▪ serramenti in PVC telaio 72 mm. con rivestimento esterno in alluminio: sistema Top 72 KAB valore Uf: 1,2 W/m²K ▪ serramenti sistema Lignatec KAB (rivestimento esterno in alluminio) ▪ serramenti sistema Top 90 KAB ▪ portoncini e portoncini con maniglioni antipanico FINSTRAL A78P in alluminio valore Uf: 1,6 W/m²K |
| Trasmittanza termica: | Uw = 1,2 W/m²K (serramenti) Uw = 1,4 W/m²K (portoncini alluminio) Uw = 1,3 W/m²K (HST) |
| Finiture: | le finiture cromatiche dell’alluminio esterno sono in colore bronzo chiaro, il legno interno in base frassino e tinta rovere, le parti in PVC in tonalità bianco perla con struttura goffrata |
| Posa: | su controtelaio isolato FINSTRAL |
| Vetri: | serramenti triplo vetro isolante Plus valor (Ug = 0,7 W/m²K), serramenti doppio vetro isolante Plus valor (Ug = 1,1 W/m²K) stratificati ove necessario |