SEDE CORPORATIVA DE IBENERGI

Toledo, España

Ficha Técnica

Arquitectos: Taller Abierto (Nacho Román Santiago, Julio Rodríguez Pareja y Daniel Martínez Díaz)

Colaboradores: Jorge López Sacristán (arquitecto)

Inicio construcción: enero 2016

Final construcción: julio 2017

Superficie construida: 603 m2

Coste/m2: 796€

Promotor: Ibenergi-Asesores Energéticos S.L.

Situación: Calle Río Jarama, 126. 45007. Toledo

Cálculo de estructura: Miguel Montero

Cálculo d instalaciones: Ibenergi Asesores Energéticos S.L.

Arquitecta Técnico: Paz Castellano Lizano

Fotografía: Montse Zamorano. Jorge López Sacristán. Taller Abierto

Resumen

El nuevo centro administrativo y logístico de la empresa de asesoramiento energético Ibenergi, se sitúa en un área industrial de Toledo. El proyecto es el resultado de buscar un espacio de trabajo agradable, más humano, tratando de vincular el interior de un entorno laboral y la naturaleza cultivada que lo rodea.

El verano severo de Toledo y la necesidad de diseñar zonas de trabajo confortables y bien iluminadas, son los principales condicionantes de la propuesta. Se opta por desarrollar el programa en espacios unitarios abiertos por grandes huecos al jardín, atenuando el soleamiento con vegetación y pérgolas exteriores que proyectan sombra. Se presta tanta atención al diseño del interior del edificio como a los espacios circundantes.

El movimiento de las ramas de los arces, ginkgos, liquidámbar, tilos, parras y perales de flor, cultivados en el exterior, se reflejará sobre las superficies estriadas de aluminio y los vidrios de las fachadas.

Entre el paisaje ofrecido por la ventana orientada a norte, y la luz tamizada que penetra desde el sur, se desarrollan los diversos ámbitos confiados a la actividad colectiva. Espacios abiertos y continuos, cuyo programa se distribuye con superficies transparentes de metacrilato y elementos ligeros de madera.

Preferimos pensar este proyecto como una promesa. Y hablar de lo que aún no se ve. El objetivo último, que algún día no se puedan repetir las imágenes que hoy se presentan, porque las hojas de los árboles y las plantas trepadoras que asciendan por sus fachadas, lo protejan del sol del verano y tamicen su presencia durante el invierno.

Memoria

La nueva sede de la empresa de asesoramiento energético Ibenergi, es el resultado de buscar un espacio de trabajo agradable, más humano, tratando de estrechar los lazos que relacionan el interior arquitectónico de un entorno laboral y la naturaleza cultivada que lo circunda.

Este conjunto compuesto por dos volúmenes construidos, uno de ellos dedicado a oficinas y otro a almacenamiento logístico, se sitúa en el área industrial de Santa María de Benquerencia, en Toledo.  El emplazamiento y la función a la que dar respuesta son los principales condicionantes del proyecto.

Por una parte, los meses cálidos del año son muy severos en esta zona de Toledo. Por otra parte, resulta necesario dotar de una buena iluminación natural las zonas dedicadas al trabajo. Para ello, se opta por abrir grandes huecos al exterior atendiendo a la doble orientación de la pieza, atenuando la incidencia de los rayos del sol con vegetación y elementos auxiliares a modo de pérgolas que proyectan sombra. Por tanto, resulta tan importante en el proyecto el control preciso de lo que ocurre dentro del edificio como de los espacios ajardinados que lo rodean.

El movimiento de los arces, ginkgos, liquidámbar, tilos, parras vírgenes y perales de flor cultivados en el jardín y regados por un aljibe que recoge el agua de lluvia, se reflejará sobre las superficies estriadas de aluminio y los vidrios de las ventanas que construyen las fachadas.

El espacio interior se proyecta tal y como lo anuncia la decisión de abrir una única ventana rasgada a sur y otra orientada a norte, esta segunda abierta de suelo a techo. Se trata de una convivencia de ámbitos unitarios, confiados a la actividad colectiva y cooperativa de un grupo de personas bien organizadas. Dentro de una estructura rítmica de hormigón armado se desarrollan espacios abiertos y continuos, donde los únicos elementos permanentes en el tiempo serán los núcleos húmedos de aseos y los elementos de comunicación vertical. La distribución del programa se realiza actualmente con superficies transparentes de metacrilato y paneles ligeros de madera, que en un futuro puedan variar su geometría y disposición gracias a una distribución isótropa de las instalaciones técnicas y a la continuidad de las grandes ventanas.

La planta primera y segunda del edificio de oficinas se contienen en un perímetro de vidrio y aluminio, donde se distribuyen los puestos de trabajo de operadores, departamentos técnicos, administración y zonas de reunión de diversas escalas.

La planta baja de acceso es fundamentalmente aire delimitado por vidrios: el vestíbulo en doble altura que recibe al visitante contiene una escalera ligera que asciende al resto de niveles;  una zona de descanso interior y exterior donde se proyecta una cafetería en relación directa con el jardín; e igualmente, en el nivel del acceso, se proyecta un aula de formación laboral.

La singularidad en escala y función de esta última pieza queda también patente en su configuración geométrica y constructiva: el muro de hormigón continuo encofrado con tablilla que la delimita se libera de la trama cartesiana de pilares, arropándolos con un trazado autónomo. El espacio se ilumina cenitalmente a través de una ventana corrida superior y de claraboyas dispuestas en su cubierta.

Tanto los pavimentos, techos acústicos, luminarias y aberturas de climatización, se disponen de forma pautada, siguiendo el patrón de la estructura y de la fachada. Incluso la construcción del vallado de la parcela se realiza con chapa metálica perforada y plegada de forma análoga al cerramiento de aluminio de los edificios, describiendo de nuevo un patrón geométrico en sintonía con el resto. Se propone por tanto un movimiento rítmico de los diversos materiales y elementos constructivos, cualificados por su propia geometría y por la incidencia del sol.

La luz artificial también ha supuesto un ámbito de reflexión e investigación importante en la propuesta. Tanto las luminarias del interior, como las líneas de luz vinculadas a pérgolas, superficies de vallado y a pavimentos exteriores, proponen de nuevo un juego geométrico que trata de cualificar ambientes agradables, armónicos y bien iluminados.

Nos gustaría pensar en este proyecto como una promesa. Y hablar sobre todo de lo que aún no se ve. El objetivo último, que algún día próximo no se puedan repetir las imágenes que hoy se presentan, porque las ramas de los árboles y las plantas trepadoras lo protejan del sol en verano y tamicen su presencia en invierno.