Allo stato di fatto,l’appartamento si sviluppa su una superficie complessiva di 56mq

Dall’ingresso indipendente sito al piano terra,si accede al vano scala,che porta al primo piano

dove troviamo la zona giorno, cucina-soggiorno,la camera matrimoniale,il bagno e una camera singola. La ristrutturazione asseconderà l’esigenza del proprietario di ampliare e migliorare l’abitabilità della zona giorno,eliminando la camera singola,inutilizzata.

Un attento confronto delle planimetrie semplificherà la comprensione del lavoro di recupero e

ridistribuzione funzionale degli spazi. Ho previsto l’eliminazione delle tramezze e il ridimensionamento di quella,che nello specifico,ospiterà il mobile della cucina con colonna frigorifero a incasso e proseguirà con una lastra di cristallo a tutta altezza, che garantirà un maggiore flusso di luce al vano scala,con funzione di parapetto di sicurezza. All’insegna della flessibilità la zona notte. Il bagno cede in larghezza aumentando in lunghezza,pur mantenendo invariata la volumetria. Questa operazione ha il vantaggio di guadagnare spazio dedicato agli armadi e creare una zona disimpegno,con sistemi di chiusura di pannelli scorrevoli a scomparsa,utilizzabili come quinte,in grado di modulare a piacimento spazio e volumi,sia della zona giorno che della zona notte. La boiserie,il parquet,i pannelli scorrevoli del disimpegno e i mobili sono in legno di acero naturale,tutto si integra in una soluzione di continuità,interrotta dal gioco di volumi del vano scala bianco.